Identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04

Pielikums Nr.3

Tehniskais UN FINANŠU piedāvājums

Jauna vai lietota traktora piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262

“Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros

(iepirkuma identifikācijas Nr. GrassLIFE/LDF/2018-04)

| Lietots traktors ar frontālo pacēlāju |  | Pasūtītāja noteiktās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Jauns |  |
| Lietots |  |
| Piedāvātais modelis |  |
| Dzinējs |  |  |  |
| Maksimālā jauda (ECE R120) | kW | 77-105 |  |
| Maksimālais griezes moments (ECE R120) | Nm | Vismaz 350 |  |
| Cilindru skaits | Rindā izvietoti | Vismaz 3 |  |
| Darba tilpums | ccm | 3600...6000 |  |
| Gaisa padeves sistēma | Tips | Ar turbopūti |  |
| Gaisa priekšdzesēšana (interkūlers) |  | Jā |  |
| Atgāzu emisijas klase |  | Vismaz III B |  |
| Gaitas iekārta |  |  |  |
| Tips |  | Riteņu |  |
| Piedziņas veids | Tips | 4X4 ar elektro-hidraulisku priekšējā tilta ieslēgšanu |  |
| Dubļu sargi visiem riteņiem |  | Jā |  |
| Priekšējā tilta amortizācija |  | vēlama |  |
| Diferenciāļa bloķēšana aizmugurējam tiltam |  | Jā |  |
| Bremžu iekārta |  |  |  |
| Tips (traktoram) |  | Hidrauliskas, slapjo disku |  |
| Piekabes bremzes (izvadi) |  | Gaisa (vēlams gaisa un hidrauliskās) |  |
| Stūres iekārta |  |  |  |
| Tips |  | Ar hidraulisko pastiprinātāju |  |
| Stūres rata augstuma regulēšana |  | Jā |  |
| Transmisija |  |  |  |
| Maksimālais transporta ātrums | km/h | Vismaz 39 |  |
| Pārnesumu skaits uz priekšu |  | Vismaz 12 |  |
| Pārnesumu skaits atpakaļgaitā |  | Vismaz 12 |  |
| Hidrosistēma |  |  |  |
| Spiediens | bar | Vismaz 190 |  |
| Sūkņa ražīgums | l/min | Vismaz 60 |  |
| Izvadu skaits aizmugurē |  | Vismaz 3 |  |
| Uzkares/sakabes sistēma |  |  |  |
| Aizmugurējā uzkares sistēma |  | Jā |  |
| Priekšējā uzkares sistēma |  | Vēlama |  |
| Celtspēja aizmugurējai uzkarei uz sviru galiem | kg | Vismaz 4000 |  |
| Celtspēja priekšējai uzkarei uz sviru galiem | kg | Vēlams ne mazāk kā 1800 |  |
| Sakabes āķis | Tips | Jā |  |
| Jūgvārpstas |  |  |  |
| Priekšā |  | vēlams |  |
| Aizmugurē |  | Jā |  |
| Apgriezieni aizmugurējai |  | Vismaz 540/540E |  |
| Vadība |  | Elektro-hidrauliska |  |
| Kabīne |  |  |  |
| Amortizācija |  | vēlama |  |
| Kondicionieris |  | Jā |  |
| Regulējams sēdeklis ar roku balstiem un pneimatisko amortizāciju |  | Jā |  |
| Radio/CD |  | Jā |  |
| Regulējami atpakaļskata spoguļi katrā pusē |  | Jā |  |
| Logu tīrītāji priekšējam un aizmugurējam stiklam |  | Jā |  |
| Atverams aizmugurējais logs |  | Jā |  |
| Riepas |  |  |  |
| Priekšā |  | Vismaz 9,5 (250/85) R 24 |  |
| Aizmugurē |  | Vismaz 14,9 (380/85) R30 |  |
| Apgaismojums |  |  |  |
| CSDD atbilstošs |  | Jā |  |
| Frontālais iekrāvējs |  |  |  |
| Celtspēja | kg | vismaz 1500 |  |
| Celšanas augstums | m | vismaz 2,8 |  |
| Sakabe | Tips | "Ātrā" Euro tipa sakabe |  |
| Peldošā funkcija |  | Jā |  |
| Papildu prasības |  |  |  |
| Traktoram jābūt reģistrētam VTUA |  | Jā |  |
| Traktoram jābūt ar derīgu TA (lietota traktora gadījumā TA jābūt derīgai vismaz vienu mēnesi pēc iepirkuma līguma noslēgšanas) |  | Jā |  |
| Lietota traktora gadījumā tam ir jābūt servisa vēsturei no dīlera, kur veikts serviss |  | Jā |  |
| Lietota traktora gadījumā, maksimālais nostrādāto motorstundu skaits |  | 3000 |  |
| Divi atslēgu komplekti |  | Jā |  |
| Servisa grāmatiņa |  | Jā |  |
| Papildu nosacījumi |  |  |  |
| Tehnikai jāatbilst ES standartiem un ir jābūt attiecīgi sertificētai. |  |
| Līgumcena (EUR) |  |
| PVN 21% (EUR) |  |
| Līgumcena kopā ar PVN (EUR) |  |

Piedāvājumā iekļauta preces cena ieskaitot visus nodokļus, nodevas, piegādes izdevumus un pirmspārdošanas sagatavošanu.

Paraksttiesīgās personas paraksts: _____________________

Vārds, uzvārds: ____________________________________

Ieņemamais amats: _________________________________

Datums: __________